# 江苏省南通第一中学

# 操场音柱及广播线路更新项目需求说明

# 一、项目名称：

# 江苏省南通第一中学操场音柱及广播线路更新

# 项目编号：JSNTYZ2021022

# 二、项目预算：

# 2万元。

# 三、采购方式

# 询价采购

# 四、项目功能要求

学校操场室外音柱已使用多年，喇叭纸盆、音圈变形发硬，音质很差，部分老化漏电线路危害整个广播系统，决定更新操场周围老旧音柱和全部广播线路。考虑到新换音柱与现有广播系统的兼容性与广播效果，要求使用和现有广播系统主要设备同一品牌的音柱（DSPPA），室外音柱具有全防水、防锈外壳设计，具有国家级6级及以上防水认证，使用寿命至少10年以上。另外，为保证操场多套无线话筒远距同时使用而不断频，增加和现有系统配套的话筒分配器和话筒增强型天线一套。本次拟采用询价采购，供应商报价包含音柱、线缆、无线麦克风增强型天线、天线分配器等设备以及音柱、线缆更换、辅材等费用，整个项目为交钥匙工程。

（一）招标需求清单

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水音柱 | DSPPA | DSP408 | 工作电压70/100V，功率40～80W；最大声压级达109±2dB，有效频率140Hz ~14kHz；重5.5 kg；全天候设计，选用防水单元；灵敏度93±2dB；选用优质高灵敏度、高动态范围扬声器，二分频结构；拥有中国赛宝六级及以上防水认证。 | 只 | 12 |
| 2 | 广播电缆 | 苏源 | RVV2×2.5 |  | 米 | 500 |
| 3 | PE线管 | 一线通 | Ф32 |  | 米 | 200 |
| 4 | 无线麦克风增强型天线 | DSPPA | D6556 | 频率范围：470～870MHz；有效角度：100度；天线增益：≥10dB；电量需求：12V/50mA；净重：400g。 | 套 | 1 |
| 5 | 天线分配器 | DSPPA | D6557 | 频率范围：470～870MHz； RF增益：-0.5～3dB；隔离度：≥25dB；阻抗：50Ω；工作电压：DC12～18V；尺寸：420×200×45mm；净重：2.3Kg。 | 套 | 1 |
| 6 | 音柱、线缆更换 |  |  | 拆除旧音柱、旧线缆，敷设新线缆，安装新音柱，等费用 | 项 | 1 |
| 7 | 安装辅材、配接调试等 |  |  | 安装辅材、配接调试等费用 | 项 | 1 |

## 五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2．上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6．签订合同前，供应商必须提供音柱、无线麦克风增强型天线、天线分配器厂商针对该项目质保函和售后服务承诺函原件，音柱6級防水认证证明(原厂盖公章)。

（二）本项目不接受联合体投标。

## 六、付款时间和条件

项目验收合格后15个工作日内支付至合同金额的100%。

## 七、合同签订及质保要求

1．签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内按时签约。

2．交货期：合同签订之日起15个工作日内安装调试完成。

3．交货（服务）地点：江苏省南通第一中学

4．质保期限：三年。

5．安装、售后服务要求：成交供应商必须负责安装、调试直至交付使用

6. 其他售后服务要求：成交供应商必须负责所采购设备的运输，负责进场卸货、安装、调试、检测，培训，合格交付使用，并提供标书要求年限的免费保修。自验收报告签署之日起，在发生故障后2小时内派出工程师到达现场排除故障。

## 八、其他技术、服务要求

本项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，包括设备调试费用、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；投标人要对本次项目进行充分的调研，确保投标产品参数，保证产品的兼容性，准确性。并制定详细的施工方案，确保在项目实施过程中，业主的各类业务系统必须正常运行。请投标人认真按照要求报价。因报价和质量原因引起的损失，由投标人自行承担。

九、询价时间、地点和联系人信息

1.询价文件接收截止及询价开始时间和地点：

2021年10月19日14:00时

南通市人民西路38号 江苏省南通第一中学俯仰楼122会议室

2.采购方联系人：田先生    电话：0513-85058230

江苏省南通第一中学

2021年10月12日